## Slide 1: Polovodiče

## Slide 2: Vodiče, izolanty a polovodiče
Co už víme:
Látky můžeme rozdělit podle vodivosti elektrického náboje:
vodiče – látky, které vedou elektrický proud
izolanty – látky, které nevedou nebo velice špatně vedou elektrický proud
Co jsou tedy polovodiče? Jsou to látky, které vedou elektrický proud napůl?
Ne. Jsou to látky, které za určitých podmínek se chovají jako vodiče a za jiných podmínek jako izolanty.
?

## Slide 3: Polovodiče
vodivost polovodičů je závislá zejména na
1) teplotě
čím vyšší je teplota, tím vyšší je vodivost polovodičů
s rostoucí teplotou klesá odpor  protéká větší elektrický proud
termistor – elektrotechnická součástka jejíž elektrický odpor je závislý na teplotě
použití: hlásiče požáru, měření teploty
2) Osvětlení
čím je více světla, tím vyšší je vodivost polovodičů
fotorezistory
použití: automatické spínače na noční osvětlení

## Slide 4: Vlastní polovodiče
polovodiče tvořené jednou látkou
obsahují 4 valenční elektrony – vytváří krystalickou mřížku
př. křemík, germanium
vodivost zajišťují:
volné elektrony – uvolněné valenční elektrony
kladné díry – místa po uvolněných elektronech
- u vlastních polovodičů je vždy stejný počet volných elektronů a kladných děr  navenek se látka jeví jako elektricky neutrální

## Slide 5: Vlastní polovodiče
°C
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
kladné díry
elektrony

## Slide 6: Vlastní polovodiče
při určité teplotě se v polovodičích vznikají volné elektrony a kladné díry – vždy dvojice elektron-díra najednou
s rostoucí teplotou roste i energie elektronů  více se jich uvolní a mají větší rychlost
 vedení elektrického proudu

## Slide 7: NEVlastní (Příměsové) polovodiče
mají vlastní vodivost
příměs zesiluje vodivost
příměsové prvky obsahují jiný počet valenčních elektronů než vlastní polovodiče
1) Polovodiče typu N
- příměs: prvky obsahující 5 valenčních elektronů
- př. fosfor (P), arsen (As), Antimon (Sb)
2) Polovodiče typu P
- příměs: prvky obsahující 3 valenční elektrony
- př. bór (B), hliník (Al), galium (Ga), indium (In)

## Slide 8: Polovodiče typu n
Si
Si
Si
P
Si
Si
P
Si
Si
Si
Si
Si

## Slide 9: Polovodiče typu n
převládají volné elektrony
čím více příměsi, tím je i více volných elektronů
více elektronů než kladných děr  více záporných (negativních) částic
 elektronová vodivost
Si
Si
Si
P
Si
Si
P
Si
Si
Si
Si
Si

## Slide 10: Polovodiče typu P
Si
Si
Si
Al
Si
Si
Al
Si
Si
Si
Si
Si

## Slide 11: Polovodiče typu P
převládají kladné díry
čím více příměsi, tím je i více kladných děr
více kladných děr než elektronů  více kladných (pozitivních) částic
 děrová vodivost
Si
Si
Si
Al
Si
Si
Al
Si
Si
Si
Si
Si

## Slide 12: Použité zdroje
RAUNER, K. a kol.; FYZIKA 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus 2007. ISBN 978-80-7238-617-8.
BOHUNĚK, J. a kol.; FYZIKA pro 9. ročník základní školy. Praha: Prometheus 2002. ISBN 80-7196-193-0.
Intel [cit. 2013-07-07]. TukwilaGlamour.jpg. Dostupné z WWW: http://www.intel.com/pressroom/images/processors/itanium/9300/TukwilaGlamour.jpg.
wikipedia [cit. 2013-07-07]. Monokristalines_Silizium_für_die_Waferherstellung.jpg. Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Monokristalines_Silizium_f%C3%BCr_die_Waferherstellung.jpg.
images-of-elements.com [cit. 2013-07-07]. germanium.jpg. Dostupné z WWW: http://images-of-elements.com/germanium.jpg.
images-of-elements.com [cit. 2013-07-07]. silicon-2.jpg. Dostupné z WWW: http://images-of-elements.com/silicon-2.jpg.